## Slide 1: Προβολές
Notes: Καλωσήλθατε στη θεματική ενότητα των Προβολών
Στο Κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουμε την έννοια των Προβολών καθώς και θα αναλύσουμε τις διάφορες κατηγορίες τους καθώς και τον τρόπο χρήσηςη τους.

## Slide 2: Περιεχόμενα ενότητας
Μετασχηματισμός αλλαγής οπτικής γωνίας
Επίπεδο προβολής - Μητρώο προβολής
Παράλληλη προβολή
Πλάγια παράλληλη προβολή
Προοπτική προβολή
Πλάγια προοπτική προβολή
Μετασχηματισμός παρατήρησης στις 3 διαστάσεις
Ενοποιημένο διάγραμμα μετασχηματισμού συντεταγμένων
Notes: Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε το εξής υλικό
Αρχικά θα περιγράψουμε το μετασχηματισμό οπτικής γωνίας
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τις έννοιες του επιπέδου προβολής και του μητρώου προβολής
θα αναλύσουμε
την παράλληλη προβολή
Την πλάγια παράλληλη προβολή
Την προοπτική προβολή
και την πλάγια προοπτική προβολή
Επίσης θα περιγράψουμε το μετασχηματισμό παρατήρησης στις τρεις διαστάσεις
Στο τέλος, έχοντας πλέον αναπτύξει όλες τια απαραίτητες έννοιες, θα παρουσιάσουμε το ενοποιημένο διάγραμμα μετασχηματισμού συντεταγμένων

## Slide 3: Μετασχηματισμός αλλαγής οπτικής γωνίας
Στις απεικονίσεις διδιάστατων σκηνικών, το επίπεδο που απεικονίζαμε ταυτιζόταν με το επίπεδο ΧΥ του συστήμστος συντεταγμένων σκηνής.
Σε τρισδιάστατες σκηνές, η παραπάνω ταύτιση δεν είναι υποχρεωτική
Μπορούμε να αλλάξουμε την οπτική γωνία από την οποία παρατηρούμε τη σκηνή.
Επισκόπηση της σκηνής από πολλαπλές θέσεις (χρήσιμη για τη δημιουργία κατόψεων και πλαγίων όψεων σε εφαρμογές CAD)
Notes: Ας ξεκινήσουμε με την ανάλυση του μετασχηματισμού οπτικής γωνίας
Στο Κεφάλαιο 2, κατά την εξέταση των αλγορίθμων αποκοπής και μετασχηματισμού παρατήρησης στις δύο διαστάσεις, το επίπεδο που απεικονίζαμε ταυτιζόταν με το επίπεδο ΧΥ του συστήμστος συντεταγμένων σκηνής. Ωστόσο, σε τρισδιάστατες σκηνές, η ταύτιση αυτή δεν είναι υποχρεωτική. Απεναντίας, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της οπτικής γωνίας από την οποία παρατηρούμε τη σκηνή. Αυτή η δυνατότητα μας επιτρέπει την επισκόπηση της σκηνής από πολλαπλές θέσεις παρέχοντας λ.χ. την ικανότητα δημιουργίας κατόψεων και πλαγίων όψεων σε εφαρμογές CAD.

## Slide 4: Σύστημα συντεταγμένων παρατηρητή
Η θέση αυτού του συστήματος συντεταγμένων καθορίζεται από δύο παράγοντες: τη θέση του παρατηρητή την κατεύθυνση παρατήρησης.
Η θέση παρατήρησης ταυτίζεται με την αρχή των αξόνων ux,uy,uz
Η κατεύθυνση παρατήρησης ταυτίζεται με τον αρνητικό ημιάξονα –uz
Το επίπεδο παρατήρησης έχει τον προσανατολισμό ορίζουν οι άξονες ux και uy.
Notes: Στο μετασχηματισμό αλλαγής οπτικής γωνίας θεωρούμε το σύστημα συντεταγμένων παρατηρητή. Η θέση αυτού του συστήματος συντεταγμένων καθορίζεται από δύο παράγοντες: τη θέση του παρατηρητή την κατεύθυνση παρατήρησης
Στο σχήμα της διαφάνειας βλέπουμε την αναπαράσταση του συστήματος συντεταγμένων παρατηρητή με κόκκινο xρώμα. Οι άξονες του συστήματος συντεταγμένων παρατήρησης έχουν διευθύνσεις παράλληλες με τα διανύσματα ux,uy και uz Η θέση παρατήρησης ταυτίζεται με την αρχή των αξόνων ux,uy,uz. Επίσης Το επίπεδο παρατήρησης έχει τον προσανατολισμό που ορίζουν οι άξονες Ux και Uy με τον άξονα uy να ορίζει την άνω κατεύθυνσή του.
Παρατηρήστε ότι ο παρατηρητής είναι στραμμένος προς τον αρνητικό άξονα z του συστήματος συντεταγμένων παρατήρησης. Η κατεύθυνση παρατήρησης ταυτίζεται με τον αρνητικό ημιάξονα -uz του συστήματος συντεταγμένων παρατηρητή ο οποίος είναι σχεδιασμένος στο σχήμα με πράσινο χρώμα.
Αυτό σημαίνει ότι τα παρατηρούμενα σημεία θα περιγράφονται με αρνητικές τιμές z ως προς το σύστημα συντεταγμένων παρατήρησης.

## Slide 5: Ορισμός συστήματος συντεταγμένων παρατηρητή
Tο σύστημα συντεταγμένων παρατηρητή προσδιορίζεται καθορίζοντας τρείς παραμέτρους:
θέση παρατήρησης (eyeX,eyeY,eyeZ)
κατέυθυνση παρατήρησης (eyeX,eyeY,eyeZ) (toX,toY,toZ)
άνω κατεύθυνση του επιπέδου του παρατηρητή (view-up vector)
Εάν το view-up vector δεν είναι κάθετο στο διάνυσμα κατεύθυνσης παρατήρησης, λαμβάνεται υπόψη μόνο η κάθετη συνιστώσα του.
Notes: Στην OpenGL το σύστημα συντεταγμένων παρατηρητή προσδιορίζεται καθορίζοντας τρείς παραμέτρους:
Τη θέση παρατήρησης (δηλαδή από που κοιτάζει ο θεατής)
Την κατέυθυνση παρατήρησης (δηλαδή προς τα πού κοιτάζει ο θεατής)
Και την άνω κατεύθυνση του επιπέδου του παρατηρητή (δηλαδή την κλίση με την οποία κοιτάζει ο θεατής προς την ορισθείσα κατεύθυνση)
Η θέση παρατήρησης στη σκηνή προσδιορίζεται με τις συντεταγμένες ενός σημείου έστω (eyeX, eyY, και eyeZ)
Η κατεύθυνση παρατήρησης προσδιορίζεται με το διάνυσμα κατεύθυνσης παρατήρησης To διάνυσμα αυτό προσδιορίζει στη σκηνή τον αρνητικό ημιάξονα των z του συστήματος συντεταγμένων παρατηρητή και η αρχή του βρίσκεται τη θέση του παρατηρητή.
Τέλος, το διάνυσμα άνω κατεύθυνσης (view-up vector). δηλώνει την προς τα πάνω κατεύθυνση του επιπέδου παρατήρησης, δηλαδή τον προσανατολισμό του διανύσματος uy.
Προφανώς, εφόσον το διάνυσμα κατεύθυνσης παρατήρησης προσδιορίζει τον αρνητικό ημιάξονα z του συστήματος συντεταγμένων παρατηρητή, το διάνυσμα άνω κατεύθυνσης που θα ορίσουμε αρκεί να είναι κάθετο στο διάνυσμα κατεύθυνσης παρατήρησης. Εάν ωστόσο το δοθέν διάνυσμα άνω κατεύθυνσης δεν είναι κάθετο στο διάνυσμα κετεύθυνσης παρατήρησης λαμβάνεται υπόψη μόνο η κάθετη συνιστώσα του.

## Slide 6: Μετασχηματισμός οπτικής γωνίας
Aναπαριστούμε τη σκηνή ως προς το σύστημα συντεταγμένων παρατηρητή.
Αναγάγουμε την περιγραφή της σκηνής σε ένα σύστημα συντεταγμένων που:
α) η αρχή των αξόνων του ταυτίζεται με τη θέση της κάμερας
β) ο αρνητικός ημιάξονας z δηλώνει την κατεύθυνση παρατήρησης
γ) ο θετικός ημιάξονας Oy έχει τον ίδιο προσανατολισμό με το διάνυσμα άνω κατεύθυνσης.
Notes: με το μετασχηματισμό οπτικής γωνίας, καλούμαστε να αναπαραστήσουμε τη σκηνή ως προς το σύστημα συντεταγμένων παρατηρητή. Αρκεί λοιπόν να αναγάγουμε την περιγραφή της σκηνής σε ένα σύστημα συντεταγμένων που η αρχή των αξόνων του ταυτίζεται με τη θέση της κάμερας, ο αρνητικός ημιάξονάς του z δηλώνει την κατεύθυνση παρατήρησης και ο θετικός ημιάξονας Oy έχει τον ίδιο προσανατολισμό με το διάνυσμα άνω κατεύθυνσης.

## Slide 7: Βήματα μετασχηματισμού οπτικής γωνίας
Α) μετατοπίζουμε την αρχή των αξόνων του ΣΣ σκηνής στη θέση παρατήρησης
Β) Περιστρέφουμε το ΣΣ, ούτως ώστε να συμπέσει με το σύστημα συντεταγμένων παρατήρησης.
Μετασχηματισμός αλλαγής οπτικής γωνίας
Notes: Για να εκτελέσουμε το μετασχηματισμό αλλαγής οπτικής γωνίας ακολουθούμε τα εξής βήματα
Αρχικά μετατοπίζουμε την αρχή των αξόνων του ΣΣ στη θέση παρατήρησης. Το μητρώο μετατόπισης Τ που εκτελεί αυτό το μετασχηματισμό δίνεται στη διαφάνεια
Στη συνέχεια περιστρέφουμε το ΣΣ ούτως ώστε οι άξονές του Ox Oy και Οz να συμπέσουν με τους άξονες Ux,Uy και Uz.
Αν θεωρήσουμς ότι τα διανύσματα ux, uy, uz του νέου συστήματος συντεταγμένω έχουν συνιστώσες (ux1,ux2,ux3), (uy1,uy2,uy3) και (uz1,uz2,uz3) αντίστοιχα, τότε, το κατάλληλο μητρώο περιστροφής R έχει τη μορφή που δίνεται στη διαφάνεια.
Ο μετασχηματισμός αλλαγής οπτικής γωνίας προκύπτει από το συνδυασμό των μετασχηματισμών περιστροφής και μετατόπισης όπως φαίνεται στη σχέση μητρώων της διαφάνειας.
Με το μετασχηματισμό οπτικής γωνίας μετατρέπουμε τις συντεταγμένες σκηνής σε συντεταγμένες παρατήρησης. Με άλλα λόγια περιγράφουμε τα σχήματα της σκηνής ως προς το σύστημα συντεταγμένων παρατήρησης .

## Slide 8: Μετασχηματισμός αλλαγής οπτικής γωνίας στην OpenGL
Ο μετασχηματισμός αλλαγής οπτικής γωνίας εκτελείται με την εντολή gluLookAt
gluLookAt(GLdouble eyeX, GLdouble eyeY, GLdouble eyeZ, GLdouble toX, GLdouble toY, GLdouble toZ, GLdouble upX, GLdouble upY, GLdouble upZ);
(eyeX, eyeY, eyeZ): η θέση του παρατηρητή στο σύστημα συντεταγμένων σκηνής
(toX, toY, toZ): το πέρας του διανύσματος κατεύθυνσης παρατηρητή
(upX, upY, upZ): οι συνιστώσες του view-up vector
Με την εντολή gluLookAt, ο προγραμματιστής μπορεί να καθορίσει με ευκολία τη θέση και τον προσανατολισμό παρατήρησης αποφέυγοντας τον ορισμό περίπλοκων μετασχηματισμών
Notes: Στην OpenGL, ο μετασχηματισμός οπτικής γωνίας εκτελείται με απλό τρόπο χρησιμοποιώντας την εντολή gluLookAt:
Τα ορίσματα (eyeX, eyeY, eyeZ) καθορίζουν τη θέση του παρατηρητή στο σύστημα συντεταγμένων σκηνής.
Η κατεύθυνση παρατήρησης ορίζεται από το διάνυσμα με αρχή το σημείο (eyeX, eyeY, eyeZ) και πέρας το σημείο (toX, toY, toZ)
Τα ορίσματα (upX, upY, upZ) ορίζουν τις συνιστώσες του view-up vector.
Με τη χρήση της εντολής gluLookAt, ο προγραμματιστής μπορεί να καθορίσει με ευκολία τη θέση και τον προσανατολισμό παρατήρησης. Με αυτό τον τρόπο, η OpenGL απαλλάσσει τον προγραμματιστή από τον ορισμό περίπλοκων μετασχηματισμών αλλαγής συστήματος συντεταγμένων.

## Slide 9: Επισημάνσεις για την gluLookAt
η gluLookAt επιδρά στο μητρώο μετασχηματισμού μοντέλου, οπότε πρέπει να μεταβούμε στην κατάσταση τροποποίησής του πριν την εκτέλεσή της
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
Ο μετασχηματισμός οπτικής γωνίας επιδρά τελευταίος, επομένως πρέπει να δηλωθεί πρώτος κατά τη σύνθεση του μητρώου μετασχηματισμού μοντέλου. (μετά την αρχικοποίηση του μητρώου μετασχηματισμού μοντέλου και πριν από τον ορισμό του μετασχηματισμού μοντέλου)
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
glLoadIdentity();
gluLookAt(…………….);
//Εντολές σύνθεσης μετασχηματισμού μοντέλου (glTranslate*, glRotate* κλπ.)
Notes: η gluLookAt επιδρά στο μητρώο μετασχηματισμού μοντέλου, οπότε πριν την εκτέλεσή της, πρέπει να μεταβούμε στην κατάσταση τροποποίησής του δίνοντας την εντολή
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
Επισημαίνουμε ότι ο μετασχηματισμός οπτικής γωνίας επιδρά τελευταίος, επομένως πρέπει να δηλωθεί πρώτος κατά τη σύνθεση του μητρώου μετασχηματισμού μοντέλου. (δηλαδή μετά την αρχικοποίηση του μητρώου μετασχηματισμού μοντέλου και πριν από τον ορισμό του μετασχηματισμού μοντέλου)
Η τυπική δομή φάινεται στο παράδειγμα της διαφάνειας. Αρχικά μεταβαίνουμε στην επεξεργασία του μητρώου μετασχηματισμού μοντέλου. Στη συνέχεια το αρχικοποιούμε (εάν αυτό είναι απαραίτητο). Κατόπιν χρησιμοποιούμε την εντολή gluLookAt και στη συνέχεια δίνουμε τις εντολές που καθορίζουν το μετασχηματισμό μοντέλου.

## Slide 10: Η έννοια της προβολής
Προβολή: Mετασχηματισμός που αντιστοιχίζει συντεταγμένες σκηνής, σε συντεταγμένες πάνω στο επίπεδο του παρατηρητή
Ο μετασχηματισμός προβολής επιδρά στις συντεταγμένες παρατήρησης, (αμέσως μετά την εφαρμογή του μετασχηματισμού μοντέλου)
Συντεταγμένες προβολής: οι συντεταγμένες της προβολής κάθε σημείου της σκηνής στο επίπεδο παρατήρησης (== επίπεδο προβολής)
Mεταβάλλοντας τον κανόνα αντιστοίχισης της προβολής μεταβάλλουμε και τα προβαλλόμενα σημεία.
Μπορούμε να αναπαραστήσουμε την ίδια σκηνή με διαφορετικούς τρόπους στο επίπεδο προβολής (διαφορετικοί τύποι προβολής).
Notes: Στο σημείο αυτό θα αναλύσουμε την έννοια των προβολών.
Με τον όρο προβολή αναφερόμαστε σε ένα μετασχηματισμό κατά τον οποίο, οι συντεταγμένες ενός σημείου της σκηνής αντιστοιχίζονται, βάσει ενός καθορισμένου κανόνα, σε συντεταγμένες πάνω στο επίπεδο του παρατηρητή.
Ο μετασχηματισμός προβολής επιδρά στις συντεταγμένες παρατήρησης, δηλαδή αμέσως μετά την εφαρμογή του μητρώου μετασχηματισμού μοντέλου. αυτό σημαίνει ότι ο μετασχηματισμός προβολής δέχεται ως είσοδο τις συντεταγμένες παρατηρητή, και εξάγει τις συντεταγμένες προβολής. Με τον όρο συντεταγμένες προβολής αναφερόμαστε στις συντεταγμένες που αποδίδονται στην προβολή κάθε σημείου της σκηνής στο επίπεδο παρατήρησης, το οποίο και στο εξής θα αποκαλούμε επίπεδο προβολής.
Προφανώς, μεταβάλλοντας τον κανόνα αντιστοίχισης της προβολής μεταβάλλουμε και τα προβαλλόμενα σημεία. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αναπαραστήσουμε την ίδια σκηνή με διαφορετικούς τρόπους στο επίπεδο προβολής. Σε αυτό ακριβώς το σημείο έγκεινται και οι διαφορές μεταξύ των τύπων προβολής που θα αναλύσουμε.

## Slide 11: Μητρώο προβολής
Ο μαθηματικός μετασχηματισμός της προβολής αποθηκεύεται στο μητρώο προβολής.
Η μηχανή κατάστασης της OpenGL χρησιμοποιεί μητρώο προβολής με διαστάσεις 4x4 και αρχική τιμή I4.
O μετασχηματισμός προβολής έπεται του μετασχηματισμού μοντέλου (το μητρώο προβολής Mpr επιδρά μετά το μητρώο μετασχηματισμού μοντέλου Mmod)
Αρχικά πρέπει να μεταβούμε στην κατάσταση επεξεργασίας του μητρώου προβολής, δίνοντας την εντολή
glMatrixMode( GL_PROJECTION );
Notes: Ο μαθηματικός μετασχηματισμός στον οποίο βασίζεται η διαδικασία της προβολής, αποθηκεύεται στο μητρώο προβολής.
Το μητρώο προβολής που χρησιμοποιεί η μηχανή κατάστασης της OpenGL έχει διαστάσεις 4x4 και αρχική τιμή I4, παρόμοια με το μητρώο μετασχηματισμού μοντέλου. Ορίζοντας τις τιμές των στοιχείων του μητρώου προβολής καθορίζουμε το μετασχηματισμό προβολής που εφαρμόζεται στις συντεταγμένες παρατήρησης.
Δεδομένου ότι ο μετασχηματισμός προβολής έπεται του μετασχηματισμού μοντέλου, το μητρώο προβολής Mpr επιδρά μετά το μητρώο μετασχηματισμού μοντέλου Mmod επομένως οι συντεταγμένες προβολής προκύπτουν πολλαπλασιάζοντας το μητρώο προβολής με το μητρώο συντεταγμένων παρατήρησης. Κατ’ επέκταση οι συντεταγμένες προβολής προκύπτουν από τις συντεταγμένες μοντέλου εφαρμόζοντας την αλυσίδα μετασχηματισμών που δίνεται στο διάγραμμα του σχήματος.
Όπως αναφέραμε στο Κεφάλαιο 3, σε κάθε χρονική στιγμή, η μηχανή καταστάσεων της OpenGL επιτρέπει την επεξεργασία ενός μόνο από τα δύο μητρώα μετασχηματισμού (του μητρώου μετασχηματισμού μοντέλου ή του μητρώου προβολής). Η επιλογή της κατάστασης γίνεται, όπως προαναφέρθηκε, με τη χρήση της εντολής glMatrixMode( ). Προκειμένου λοιπόν να μεταβούμε στην κατάσταση επεξεργασίας του μητρώου προβολής, δίνουμε στην glMatrixMode το όρισμα GL_PROJECTION.
glMatrixMode( GL_PROJECTION );

## Slide 12: Είδη προβολής
Δύο είδη προβολής:
1) Παράλληλη (ή ορθογραφική) προβολή (parallel (orthographic) projection)
2) Προοπτική προβολή (perspective projection)
Η επιλογή του τύπου προβολής εξαρτάται από τη φύση της εφαρμογής.
Τεχνικά σχέδια και εφαρμογές CAD: Διατηρούμε τις αναλογίες στις διαστάσεις των αντικειμένων (παράλληλη προβολή)
Σύνθεση ρεαλιστικών σκηνών: προσωμοιώνουμε αρχές της Οπτικής (προοπτική προβολή)
Notes: Τα είδη προβολής που χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές Γραφικής είναι η παράλληλη προβολή και η προοπτική προβολή. Το είδος προβολής που επιλέγουμε εξαρτάται από τη φύση της εκάστοτε εφαρμογής. Λ.χ., σε τεχνικά σχέδια και εφαρμογές CAD, ενδιαφερόμαστε για την απόδοση των σκηνών, διατηρώντας τις αναλογίες στις διαστάσεις των εντικειμένων, χωρίς αλλοιώσεις οπότε επιλέγουμε την παράλληλη προβολή. Αντίθετα, σε εφαρμογές σύνθεσης ρεαλιστικών σκηνών, μας ενδιαφέρει η απόδοση του σκηνικού με τον ίδιο τρόπο που θα τον αντιλαμβανόταν ένας θεατής προσωμοιώνοντας αρχές της Οπτικής. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζουμε την προοπτική προβολή.

## Slide 13: Παράλληλη προβολή
Τα σημεία της σκηνής προβάλλονται στο επίπεδο προβολής ακολουθώντας δέσμες παράλληλες μεταξύ τους και κάθετες προς το επίπεδο προβολής
Η παράλληλη προβολή είναι ο αρχικά ισχύων τύπος προβολής στη μηχανή της OpenGL.
Notes: Την απλούστερη μορφή προβολής αποτελεί η παράλληλη ή ορθογραφική προβολή. Στην προβολή αυτή, τα σημεία της σκηνής προβάλλονται στο επίπεδο προβολής ακολουθώντας δέσμες παράλληλες μεταξύ τους και κάθετες προς το επίπεδο προβολής . Κάθε σημείο δηλαδή προβάλλεται στην τομή της δέσμης του και του επιπέδου προβολής:
Δεδομένου ότι στη μηχανή καταστάσεων της OpenGL το μητρώο προβολής έχει αρχική τιμή το μητρώο I4, η παράλληλη προβολή είναι ο αρχικά ισχύων τύπος προβολής.

## Slide 14: Προβολή και αποκοπή
Στην OpenGL, οι διαδικασίες της παράλληλης προβολής και της αποκοπής ενοποιούνται
Στις τρεις διαστάσεις, αντί για ευθείες, ορίζουμε επίπεδα αποκοπής
Στην παράλληλη προβολή με τον προσδιαρισμό των επιπέδων αποκοπής, ορίζουμε στο χώρο ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο
Notes: Στην OpenGL, οι διαδικασίες της παράλληλης προβολής και της αποκοπής ενοποιούνται. Δηλαδή, ταυτόχρονα με τον ορισμό της παράλληλης προβολής, δίνονται και πληροφορίες που καθορίζουν τη διαδικασία της αποκοπής, με τρόπο παρόμοιο με αυτόν της αποκοπής στις δύο διαστάσεις. Στις τρεις διαστάσεις βέβαια, αντί για ευθείες, ορίζουμε επίπεδα αποκοπής. Επομένως, στον άξονα x ορίζουμε το αριστερό και δεξιό επίπεδο αποκοπής x=xwmin και x=xwmax , στον άξονα y ορίζουμε το κάτω και άνω επίπεδο αποκοπής y=ywmin και y=ywmax και στον άξονα z ορίζουμε το εγγύς και μακρινό επίπεδο αποκοπής z=znear και z=zfar. Στην περίπτωση της παράλληλης προβολής, δεδομένου ότι βρίσκουμε τα προβαλλόμενα σημεία ακολουθώντας δέσμες κάθετες στο επίπεδο προβολής, με τον προσδιαρισμό των επιπέδων αυτών, ορίζουμε στο χώρο ένα παραλληλεπίπεδο, όπως φαίνεται στο σχήμα της διαφάνειας. Το παραλληλεπίπεδο αυτό περικλείει το τμήμα της σκηνής που επιλέγεται για απεικόνιση στο επίπεδο προβολής.

## Slide 15: Προβολή και αποκοπή
Επισημαίνουμε ότι τα επίπεδα αποκοπής ορίζονται ως προς το σύστημα συντεταγμένων του παρατηρητή.
Tο εγγύς και μακρινό επίπεδο αποκοπής, δεδομένης της θέσης τους ως προς την αρχή των αξόνων, έχουν αρνητικές τιμές βάθους (zfar<znear<0)
Notes: Στο σημείο αυ΄το επισημαίνουμε ότι τα επίπεδα αποκοπής ορίζονται ως προς το σύστημα συντεταγμένων του παρατηρητή που απεικονίζεται στο σχήμα με τη μορφή αξόνων πράσινου χρώματος. Επομένως, το εγγύς και μακρινό επίπεδο αποκοπής, δεδομένης της θέσης τους ως προς την αρχή των αξόνων, έχουν αρνητικές τιμές βάθους Δηλαδή ισχύουν:
Zfar<znear και znear<0.

## Slide 16: Ορισμός παράλληλης προβολής στην OpenGL
O ορισμός της παράλληλης προβολής στις τρεις διαστάσεις συνδυάζεται με την δήλωση των επιπέδων αποκοπής χρησιμοποιώντας την εντολή glOrtho
void glOrtho(GLdouble xwmin, GLdouble xwmax, GLdouble ywmin, GLdouble ywmax, GLdouble dnear, GLdouble dfar);
xwmin, xwmax, ywmin, ywmax: αριστερό, δεξιό, κάτω και άνω επίπεδο αποκοπής
dnear, dfar: εγγύς και μακρινό επίπεδο αποκοπής (δίνονται ως θετικοί αριθμοί )
dnear = - znear
dfar = - zfar
Notes: Στην OpenGL, o ορισμός της παράλληλης προβολής στις τρεις διαστάσεις συνδυάζεται με την δήλωση των επιπέδων αποκοπής χρησιμοποιώντας την εντολή glOrtho:
όπου xwmin, xwmax, ywmin και ywmax το αριστερό, το δεξιό, το κάτω και το άνω επίπεδο αποκοπής αντίστοιχα. Οι συντεταγμένες του εγγύς και μακρινού επιπέδου αποκοπής δίνονται ως θετικοί αριθμοί dnear και dfar αντίστοιχα και ισχύει:
dnear=-znear
dfar=-zfar

## Slide 17: Μετασχηματισμός κανονικοποίησης στις 3Δ
Tο εύρος των συντεταγμένων x, y, z του αποκοπτόμενου παραλληλεπιπέδου κανονικοποιείται στο εύρος [-1,1].
Οι κανονικοποιημένες συντεταγμένεςς περικλείονται εντός του κύβου που ορίζεται από τα επίπεδα x=+-1, y=+-1 και z=+-1
Notes: Μετά τη διαδικασία της τρισδιάστατης αποκοπής, ακολουθεί ο μετασχηματισμός κανονικοποίησης των συντεταγμένων. Στις τρεις διαστάσεις ο μετασχηματισμός εκτελείται με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που εφαρμόζεται και στις δύο διαστάσεις. To εύρος των συντεταγμένων x, y, z του αποκοπτόμενου παραλληλεπιπέδου κανονικοποιείται στο εύρος [-1,1]. Δηλαδή η περιγραφή του τμήματος της σκηνής που περικλείεται από τα επίπεδα αποκοπής μετασχηματίζεται ούτως ώστε να περικλείεται εντός του κύβου που ορίζεται από τα επίπεδα x=+-1, y=+-1 και z=+-1. Στην περίπτωση αυτή, το μητρώο κανονικοποίησης έχει τη μορφή που δίνεται στη διαφάνεια

## Slide 18: Πλάγια παράλληλη προβολή
Τα σημεία της σκηνής ακολουθούν δέσμες που προσπίπτουν πλάγια στο επίπεδο προβολής
Notes: Στην παράλληλη προβολή θεωρήσαμε ότι τα σημεία της σκηνής ακολουθούν δέσμες κάθετες προς το επίπεδο προβολής. Ωστόσο, είναι δυνατόν να ορίσουμε προβολές στις οποίες τα σημεία ακολουθούν δέσμες που προσπίπτουν πλάγια στο επίπεδο προβολής, όπως φαίνεται στο σχήμα της διαφάνειας. Στην περίπτωση αυτή έχουμε μία πλάγια παράλληλη προβολή.
Στην πλάγια παράλληλη προβολή θεωρούμε ένα διάνυσμα V με συνιστώσες (Vx,Vy,Vz). H διεύθυνσή του ταυτίζεται με τη διεύθυνση των δεσμών που προβάλλουν τα σημεία x,y,z της σκηνής στα σημεία xp,yp,zvp στο επιπεδο προβολής.

## Slide 19: Πλάγια παράλληλη προβολή
Ισχύουν οι σχέσεις αναλογίας
Ισοδύναμο πλάγιας παράλληλης προβολής: μετασχηματισμός κλίσης στις συντεταγμένες παρατήρησης και εφαρμογή παράλληλης προβολής
Notes: Oι συντεταγμένες ενός σημείου (x,y,z) και της προβολής του (xp,yp) συσχςετίζονται βάσει των σχέσεων αναλογίας που δίνουμε στη διαφάνεια
(xp-x) / (zvp-z) = Vx / Vz
Και
(yp - y) / (zvp - z) = Vy / Vz
Το μητρώο μετασχηματισμού δίνεται στη διαφάνεια
Από τη μορφή του μητρώου μετασχηματισμού παρατηρούμε ότι οι σχέσεις της πλάγιας παράλληλης προβολής ορίζουν ένα μετασχηματισμό κλίσης. Αυτό σημαίνει ότι μία πλάγια παράλληλη προβολή ισοδυναμεί με την εφαρμοφή μιας παράλληλης προβολής αφού προηγηθεί πρώτα ένας μετασχηματισμός κλίσης στις συντεταγμένες παρατήρησης.

## Slide 20: Αποκοπή στην πλάγια παράλληλη προβολή
Το τμήμα της σκηνής που απομονώνουμε που περικλείεται μέσα σε ένα πλάγιο παραλληλεπίπεδο
Στην OpenGL, για να ορίσουμε ένα μητρώο πλάγιας παράλληλης προβολής χρησιμοποιούμε τις εντολές glLoadMatrix ή glMultMatrix στο μητρώο προβολής.
Notes: Ουσιαστικά, στην περίπρωση της πλάγιας παράλληλης προβολή, το τμήμα της σκηνής που απομονώνουμε που περικλείεται μέσα σε ένα πλάγιο παραλληλεπίπεδο όπως φαίνεται στο σχήμα της διαφάνειας.
Ουσιαστικά, με το μετασχηματισμό κλίσης μεταφέρουμε αυτό το τμήμα της σκηνής εντός των ορίων ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και κατόπιν εφαρμόζουμε τρισδιάστατη αποκοπή στο ορθογώνιο παραλληλεπίδεδο.
Στην OpenGL, ο ορισμός ενός μητρώου πλάγιας παράλληλης προβολής είναι εφικτός με την άμεση ανάθεση τιμών στο μητρώο προβολής χρησιμοποιώντας τις εντολές glLoadMatrix* και glMultMatrix*.

## Slide 21: Προοπτική προβολή
Τα σημεία της σκηνής ακολουθούν δέσμες που συγκλίνουν σε ένα κοινό σημείο, το κέντρο προβολής
Η προοπτική προβολή προσωμοιώνει τις αρχές στις οποίες βασίζεται ο σχηματισμός του ειδώλου σε κάμερες και στο ανθρώπινο μάτι
Aντικείμενα που βρίσκονται μακρινότερα από τον παρατηρητή φαίνονται μικρότερα
Notes: Στη προοπτική προβολή, τα σημεία της σκηνής, αντί να προβάλλονται στο επίπεδο προβολής ακολουθώντας παράλληλες δέσμες , ακολουθούν δέσμες οι οποίες συγκλίνουν σε ένα κοινό σημείο, το κέντρο προβολής, όπως φαίνεται και στο σχήμα της διαφάνειας. Συνεπώς, για κάθε σημείο ορίζεται και μια δέσμη με διαφορετική κλίση. Η τομή κάθε δέσμης με το επίπεδο προβολής καθορίζει τη θέση που αντιστοιχεί για το εκάστοτε σημείο πάνω στο επίπεδο.
Στο σχήμα της διαφάνειας θεωρούμε δύο σημεία της σκηνής μες συντεταγμένες (x1,y1,z1) και (x2,y2,z2).
Οι προβολές τους στο επίπεδο προβολής έχουν συντεταγμένες ()() και προκύπτουν χαράσσοντας δέσμες που ενώνονυ το σημείο της σκηνής με το κέντρο προβολής που αναπαρίστατι με κόκκινο χρώμα ενώνοντας
Η προοπτική προβολή προσωμοιώνει τις αρχές στις οποίες βασίζεται ο σχηματισμός του ειδώλου μιας σκηνής σε κάμερες με συγκλίνοντες φακούς, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζεται το είδωλο στο ανθρώπινο μάτι. Αποτέλεσμα του κανόνα αντιστοίχισης της προοπτικής προβολής είναι το ότι, αντικείμενα που βρίσκονται μακρινότερα από τον παρατηρητή σχηματίζουν μικρότερο είδωλο στο επίπεδο προβολής σε σχέση με αντικείμενα του ίδιου μεγέθους που βρίσκονται κοντύτερα στον θεατή.

## Slide 22: Εστιακή απόσταση
Εστιακή απόσταση: απόσταση του κέντρου προβολής από το επίπεδο προβολής
Mικρή εστιακή απόσταση συνεπάγεται μεγάλη γωνία κάλυψης – Προσωμοίωση ευρυγώνιων φακών (αριστερό σχήμα)
Μεγάλη εστιακή απόσταση συνεπάγεται μικρή γωνία κάλυψης Προσωμοίωση οξυγώνιων φακών (δεξιό σχήμα)
Για άπειρη εστιακή απόσταση προκύπτει η παράλληλη προβολή.
Notes: Στην προοπτική προβολή η απόσταση του κέντρου προβολής από το επίπεδο προβολής ονομάζεται εστιακή απόσταση. Προφανώς για να μπορέσουμε να ορίσουμε μια προοπτική προβολήν το κέντρο προβολής δεν πρέπει να βρίσκεται στο επίπεδο προβολής.
Η επιλογή της εστιακής απόστασης καθορίζει την απόδοση της προβολλόμενης σκηνής.
Συγκεκριμένα, μικρή εστιακή απόσταση συνεπάγεται μεγάλη γωνία κάλυψης της σκηνής και προσωμοιώνει ευρυγώνιους φακούς όπως φαίνεται στο αριστερό σχήμα της διαφάνειας. Στην περίπτωση αυτή το πρoοπτικό φαινόμενο ενισχύεται και κοντινά αντικείμενα προβάλλονται με αρκετά μεγάλες διαστάσεις σε σχέση με μακρινά αντικείμενα του ίδιου μεγέθους. Μεγάλη εστιακή απόσταση συνεπάγεται μικρή γωνία κάλυψης και προσομοιώνει τους οξυγώνιους φακούς. Στην περίπτωση αυτή, το προοπτικό φαινόμενο παρουσιάζει μικρότερη βαρύτητα. Στην περίπτωση που η εστιακή απόσταση απειρίζεται, προκύπτει η παράλληλη προβολή.

## Slide 23: Εξισώσεις προοπτικής προβολής
Notes: Για να εξαγάγουμε τις εξισώσεις προοπτικής προβολής αναζητούμε τις συντεταγμένες (xp,yp) τηε προβολής ενός σημείου (x,y,z) στο επίπεδο προβολής z=zvp.
Το σύνολο των συντεταγμένων που ανήκουν σε μία δέσμη μπορεί να περιγραφεί με τις παραμετρικές εξισώσεις της διαφάνειας:
x’ = x – (x-xprp)u
y’ = y – (y-yprp)u
z’ = z – (z-zprp)u
Οι συντεταγμένες (xp,yp) του προβαλλόμενου σημείου προκύπτουν, βρίσκοντας την τιμή της παραμέτρου u για την οποία ισχύει: z’ = zvp
Η τιμή της παραμέτρου U είναι η
vp = (zvp-z) / (zprp - z)
Επομένως οι συντεταγμένες του προβαλλόμενου σημείου από το ζεύγος εξισώσεων στο τέλος της διαφάνειας

## Slide 24: Μητρώο προοπτικής προβολής
Εκμεταλλευόμαστε την αναπαράσταση σε μορφή ομογενών συντεταγμένων
Εξάγουμε για κάθε σημείο τις συντεταγμένες xh και yh που του αντιστοιχούν και κατόπιν για να εξαγάγουμε τις συντεταγμένες προβολής xp,yp διαιρούμε με την τιμή h (διαφορετική για κάθε σημείο)
αδύνατη περιγραφή των σχέσεων σε μορφή μητρώου ,( η συντεταγμένη z του σημείου της σκηνής εμφανίζεται στον παρονομαστή των συντελεστών)
Notes: Εάν παρατηρήσουμε τις εξισώσεις προοπτικής προβολής θα διαπιστώσουμε ότι η περιγραφή τους σε μορφή μητρώου μετασχηματισμού είναι αδύνατη, γιατί η συντεταγμένη z του σημείου της σκηνής εμφανίζεται στον παρονομαστή των συντελεστών.
Ωστόσο, μπορούμε να καταφύγουμε σε μια εναλλακτική περιγραφή, εκμεταλλευόμενοι την αναπαράσταση σε μορφή ομογενών συντεταγμένων.
Για κάθε σημείο της σκηνής , αντί για τις συντεταγμένες προβολής xp και yp , εξάγουμε τις συντεταγμένες xh,yh που σχετίζονται με τις συντεταγμένες προβολής xp,yp βάσει των εξισώσεων.
Xp = xh / h
Yp = yh / h
Έπομένως οι παράμετροι xh και yh προκύπτουν από τις συντεταγμένες x,y βάσει των σχέσεων
Παρατηρήστε ότι οι σχέσεις αυτές μπορούν να αναπαρασταθούν σε μορφή μητρώου
Επομένως για κάθε σημείο της σκηνής, αρχικά υπολογίζουμε τις συντεταγμένες xh και yh που του αντιστοιχούν και κατόπιν διαιρούμε με την τιμή
H = zprp – z
Η οποία διαφέρει για κάθε σημείο της σκηνής.

## Slide 25: Μητρώο προοπτικής προβολής
sz, tz : λειτουργούν ως συντελεστές κλιμάκωσης και μετατόπισης των συντεταγμένων βάθους. Εισάγονται ώστε το μητρώο μετασχηματισμού να μην προκαλέσει αλλοίωση στις τιμές βάθους των σημείων της σκηνής.
Οι ακριβείς τιμές των συντελεστών sz και tz εξαρτώνται από τα όρια κανονικοποίησης που επιλέγουμε. (Επιλέγουμε το εύρος τιμών [-1,1]).
Στην πράξη ενοποιούμε τους μετασχηματισμούς προβολής και κανονικοποίησης σε ένα μτρώο Mnormpers
Notes: Το μητρώο προοπτικής προβολής που εξάγει τις συντεταγμένες προβολής xh yh zh έχει τη μορφή που παρουσιάζουμε στην κορυφή της διαφάνειας Όπως παρατηρήστε ότι οι συντελεστές καθορίζονται από τα επίπεδα προβολής και και τη θέση του κέντρου προβολής
Οι τιμές sz και tz λειτουργούν ως συντελεστές κλιμάκωσης και μετατόπισης των συντεταγμένων βάθους. Εισάγονται στο μητρώο προοπτικής προβολής ούτως ώστε το μητρώο μετασχηματισμού να μην προκαλέσει αλλοίωση στις τιμές βάθους των σημείων της σκηνής. Οι ακριβείς τιμές των συντελεστών sz και tz εξαρτώνται από τα όρια κανονικοποίησης που επιλέγουμε για τις συντεταγμένες βάθους. Για τον προσδιορισμό τους θεωρούμε ότι οι συντεταγμένες προβολής κανονικοποιούνται στο εύρος τιμών [-1,1].
Λόγω αυτής της συσχέτισης του μητρώου προβολής με τις συνθήκες κανονικοποίησης στην πράξη ενοποιούμε τους μετασχηματισμούς προβολής και κανονικοποίησης σε ένα μτρώο MnormpersΤο μητρώο αυτό δέχεται ως είσοδο τις συντεταγμένες παρατήρησης και εξάγει τις συντεταγμένες xhnorm ΟΙ οποίες διαιρούμενες με h μας δίνουν τις κανονικοποιημένες συντεταγμένες xnorm,ynorm,znorm,1
Στις συνέχεια της ενότητας θα παρουσιάσουμε τα μητρώα που μετασχηματίζουν τις συντεταγμένες παρατήρησης σε κανονικοποιημένες συντεταγμένες xhnorm yhnorm zhnorm

## Slide 26: Αποκοπή στην προοπτική προβολή
ο χώρος αποκοπής προσδιορίζεται από τα όρια μιας κόλουρου πυραμίδας (frustum).
Η νοητή κορυφή της πυραμίδας ταυτίζεται με το κέντρο προβολής
οι έδρες της πυραμίδας ταυτίζονται με το εγγύς και το μακρινό επίπεδο αποκοπής
Notes: Όπως και στην περίπτωση της παράλληλης προβολής, έτσι και στην προοπτική προβολή, ο ορισμός της στην OpenGL είναι συνδεδεμένος με τη διαδικασία αποκοπής. Συγκεκριμένα, με τα επίπεδα αποκοπής που επιλέγουμε, καθορίζουμε το άνω, το κάτω, το αριστερό και το δεξιό όριο του επιπέδου προβολής, όπως φαίνεται στο σχήμα της διαφάνειας.
Δεδομένου ότι στην προοπτική προβολή όλες οι ακτίνες αναχωρούν από το κέντρο προβολής με διαφορετικές κλίσεις, απομονώνουμε ένα τμήμα που δεν έχει όρια παραλληλεπιπέδου. Αντίθετα, ο χώρος αποκοπής προσδιορίζεται από τα όρια μιας κόλουρου πυραμίδας (frustum). Η νοητή κορυφή της πυραμίδας ταυτίζεται με το κέντρο προβολής και οι έδρες της καθορίζονται από το εγγύς και το μακρινό επίπεδο αποκοπής.

## Slide 27: Μετασχηματισμός συντεταγμένων στην προοπτική προβολή
Οι τιμές των συντεταγμένων προβολής περικλείονται από ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο
Μετασχηματισμός προβολής: μετασχηματισμός που αντιστοιχίζει τα περιεχόμενα μιας πυραμίδας στο εσωτερικό ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου
Notes: Χρησιμοποιώντας το μετασχηματισμό προοπτικής προβολής εξάγουμε τις ομογενείς συντεταγμένες και κατ’ απέκταση τις συντεταγμένες προβολής. Οι τιμές των συντεταγμένων προβολής περικλείονται από ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο που τα όριά του καθορίζονται από τα επίπεδα αποκοπής, όπως φαίνεται στο δεξιό σχήμα της διαφάνειας. Ουσιαστικά, η προοπτική προβολή είναι ένας μετασχηματισμός που αντιστοιχίζει τα περιεχόμενα μιας πυραμίδας στο εσωτερικό ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου.

## Slide 28: Συμμετρική και πλάγια προοπτική προβολή
Οπτικός άξονας: η ευθεία που συνδέει το κέντρο προβολής με το κέντρο του επιπέδου προβολής
Συμμετρική προοπτική προβολή. ο οπτικός άξονας της προοπτικής προβολής είναι κάθετος στο επίπεδο προβολής. (αριστερό σχήμα)
Πλάγια προοπτική προβολή ο οπτικός άξονας της προβολής δεν είναι κάθετος στο επίπεδο προβολής (δεξιό σχήμα)
Notes: Στην προοπτική προβολή ορίζουμε ως οπτικό άξονα την ευθεία που συνδέει το κέντρο προβολής (xpre,ypr,zpr) με το κέντρο του επιπέδου προβολής. Δεδομένου ότι το επίπεδο προβολής καθορίζεται δηλ΄ψνοντας τα επίπεδα αποκοπής το κέντρο του έχει συντεταγμένες (xwmin+xwmax)/2, (ywmin+ywmax/2) και zvp
Στην περίπτωση που ο οπτικός άξονας της προοπτικής προβολής είναι κάθετος στο επίπεδο προβολής έχουμε μια συμμετρική προοπτική προβολή. Στην περίπτωση αυτή το κέντρο προβολής και το κέντρο του επιπέδου προβολής έχουν ίδιες συντεταγμένες x,y και ίσες με xwmin+xwmax/2 και ywmin+ywmax/2 αντίστοιχα. Ένα παράδειγμα συμμετρική προοπτικής προβολής φαίνεται στο αριστερό σχήμα της διαφάνειας
Στην περίπτωση που ο οπτικός άξονας δεν είναι κάθετος στο επίπεδο προβολής παράγουμε μια πλάγια προοπτική προβολή
Ένα παράδειγμα πλάγιας προοπτικής προβολής φαίνεται στο δεξιό σχήμα.

## Slide 29: Παραδοχές προοπτικής προβολής στην OpenGL
Παραδοχές
α) Θέτουν το κέντρο προβολής στην αρχή του συστήματος συντεταγμένων παρατηρητή.
(xprp,yprp,zprp)=(0,0,0)
β) Το επίπεδο προβολής ταυτίζεται με το εγγύς επίπεδο αποκοπής.
(zvp=znear)
Notes: Για την απλοποίηση των μετασχηματισμού προοπτικής προβολής η OPenGL τα μητρώα μετασχηματισμού προοπτικής προβολής και οι αντίστοιχες σντολές δήλωσής τους ακολουθούν τις εξής παραδοχές
Ταυτίζουν το κέντρο προβολής με την αρχή του συστήματος συντεταγμένων παρατηρητή. Δηλαδή ισχύουν
Xprp=0 yprp=0 και zprp=0.
Επιπλέον το επίπεδο προβολής ταυτίζεται με το εγγύς επίπεδο αποκοπής. Αυτό σημαίνει ότι zvp=znear
Στις επόμενες διαφάνειας μητρώα συμμετρικής και προοπτικής προβολής

## Slide 30: Μητρώο συμμετρικής ή πλάγιας προοπτικής προβολής
Notes: Σε αυτή τη διαφάνεια παρουσιάζουμε το μητρώο με το οποίο ορίζουμε μία συμμετρική ή πλάγια προοπτική προβολή. Το μητρώο αυτό εκτελεί ταυτόχρονα ένα μετασχηματισμό συμμετρικής ή πλάγιας προοπτικής προβολής και μετασχηματισμό κανονικοποίησης στο εύρος τιμών [-1,1] και στις 3 διαστάσεις.
Όπως βλέπουμε οι συντελεστές του καθορίζονται από τις τιμές των επιπέδων αποκοπής. Σε ό,τι αφορά την κανονικοποίηση των τιμών βάθους, η τιμή βάθους z=-1 αντιστοιχεί σε σημεία που βρίσκονται στο εγγύς επίπεδο αποκοπής και η κανονικοποιημένη τιμή βάθους 1 στα σημεία που βρίσκονται στο μακρινό επίπεδο αποκοπής

## Slide 31: Ορισμός συμμετρικής ή πλάγιας προοπτικής προβολής στην OpenGL
Με την εντολή glFrustum, ο προγραμματιστής μπορεί να ορίσει μια συμμετρική ή πλάγια προοπτική προβολή
void glFrustum(GLdouble xwmin, GLdouble xwmax, GLdouble ywmin, GLdouble ywmax, GLdouble dnear, GLdouble dfar );
xwmin, xwmax, ywmin, ywmax: το αριστερό, δεξιό, κάτω και άνω επίπεδο αποκοπής.
dnear: το εγγύς επίπεδο αποκοπής
dfar:το μακρινό επίπεδο αποκοπής.
dnear = -znear
dfar = - zfar
Notes: Στην OpenGL ο προγραμματιστής μπορεί να ορίσει μια συμμετρική ή πλάγια προοπτική προβολή με την εντολή glFrustum
Τα ορίσματα xwmin, xwmax, ywmin και ywmax ορίζουν το αριστερό, δεξιό, κάτω και άνω επίπεδο αποκοπής αντίστοιχα. Οι θετικοί αριθμοί dnear και dfar καθορίζουν το εγγύς και μακρινό επίπεδο αποκοπής.
Ισχύει dnear = -znear και dfar= - zfar
Mε τα παραπάνω δεδομένα, η εντολή glFrustum δημιουργεί το μητρώο συμμετρικής/πλάγιας προοπτικής προβολής και μετασχηματισμού κανονικοποίησης. Η προβολή είναι συμμετρική προοπτική ή πλάγια προοπτική, ανάλογα με τις τιμές που αναθέτουμε στα επίπεδα αποκοπής.

## Slide 32: Μητρώο συμμετρικής προοπτικής προβολής
Οι συντελεστές του μητρώου προβολής και κανονικοποίησης ορίζονται συναρτήσει:
της κατακόρυφης γωνίας κάλυψης θ,
της αναλογίας πλάτους προς ύψος aspectRatio του επιπέδου προβολής,
του εγγύς και μακρινού επιπέδου αποκοπής
Notes: Στην ειδική περίπτωση της συμμετρικής προοπτικής προβολής, μπορούμε να αναπαραστήσουμε τους συντελεστές του μητρώου προβολής και κανονικοποίησης συναρτήσει της κατακόρυφςη γωνίας κάλυψης θ, της αναλογίας πλάτους προς ύψος aspectRatio του επιπέδου προβολής, και του εγγύς μακρινού επίπεδο αποκοπής, Το αντίστοιχο μητρώο δίνεται στη διαφάνεια.

## Slide 33: Ορισμός συμμετρικής προβολής στην OpenGL
Με την εντολή gluPerspective ορίζουμε μία συμμετρική προοπτική προβολή:
void gluPerspective(GLdouble angle, GLdouble aspectRatio, GLdouble dnear, GLdouble dfar);
angle: η κατακόρυφη γωνία παρατήρησης σε μοίρες,
aspectRatio: ο λόγος πλάτους προς ύψος του επιπέδου προβολής
dnear, dfar: θετικές τιμές που καθορίζουν το εγγύς και μακρινό επίπεδο αποκοπής
Notes: Στην OpenGL, με την εντολή gluPerspective ορίζουμε μια συμμετρική προοπτική προβολή:
όπου angle η κατακόρυφη γωνία παρατήρησης σε μοίρες, aspectRatio ο λόγος πλάτους προς ύψος του επιπέδου προβολής και dnear , dfar θετικές τιμές που καθορίζουν το εγγύς και μακρινό επίπεδο αποκοπής

## Slide 34: Μετασχηματισμός παρατήρησης στις 3Δ
Mετά το μετασχηματισμό παράλληλης ή προοπτικής προβολής και τη διαδικασία κανονικοποίησης, έπεται η διαδικασία μετασχηματισμού παρατήρησης
Η OpenGL μετασχηματίζει τις κανονικοποιημένες τιμές βάθους από το εύρος τιμών [-1,1] σε ένα σταθερό εύρος τιμών [0,1]
Οι τιμές βάθους αξιοποιούνται στην καταστολή κρυμμένων επιφανειών, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο.
Notes: Σε τρισδιάστατες σκηνές, μετά το μετασχηματισμό παράλληλης ή προοπτικής προβολής και τη διαδικασία κανονικοποίησης, έπεται η διαδικασία μετασχηματισμού παρατήρησης. Με το μετασχηματισμό αυτό όπωε αναφ΄ρραμε και στο 2ο κεφάλαιο αντιστοιχίζουμε τις κανονικοποιημένες συντεταγμένες σε συντεταγμένες συσκευής
Στον τρισδιάστατο μετασχηματισμό παρατήρησης, πέραν των συντεταγμένων x και y, μετασχηματίζονται και οι τιμές βάθους. Η OpenGL μετασχηματίζει τις κανονικοποιημένες τιμές βάθους από το εύρος τιμών [-1,1] σε ένα σταθερό εύρος τιμών [0,1] . Οι τιμές βάθους αξιοποιούνται προκειμένου να καταστείλουμε την εμφάνιση κρυμμένων επιφανειών, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο.
Με την εφαρμογή των σχέσεων αναλογίας που αναπτύχθηκαν στο δεύτερο Κεφάλαιο, το μητρώο τρισδιάστατου μετασχηματισμού παρατήρησης αποκτά τη μορφή της διαφάνειας

## Slide 35: Το ενοποιημένο διάγραμμα μετασχηματισμού συντεταγμένων
Notes: Όλοι οι μετασχηματισμοί που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια συμμετέχουν σε μια ενοποιημένη διαδικασία μετασχηματισμού συντεταγμένων που ακολουθεί η μηχανή της OpenGL και η οποία παρουσιάζεται στο διάγραμμα της διαφάνειας.
Από τη φάση της δήλωσης ενός γεωμετρικού μοντέλου έως τη φάση απεικόνισής του στη συσκευή εξόδου, οι συντεταγμένες του υφίστανται διαδοχικές επεξεργασίες, που καθορίζονται από τα μητρώα μετασχηματισμού μοντέλου και προβολής. Όλες οι ενδιάμεσες διαδικασίες (μετασχηματισμός μοντέλου, μετασχηματισμός οπτικής γωνίας, μετασχηματισμός προβολής, αποκοπή, κανονικοποίηση και μετασχηματισμός παρατήρησης). ενσωματώνονται σε αυτά τα δύο μητρώα
Συνοπτικά, στο πρώτο στάδιο, το μητρώο μετασχηματισμού μοντέλου δέχεται ως είσοδο τις συντεταγμένες των γεωμετρικών μοντέλων, επιτελεί το μετασχηματισμό μοντέλου και παράγει τις συντεταγμένες σκηνής. Κατόπιν, εκτελεί το μετασχηματισμό αλλαγής οπτικής γωνίας και ανάγει την περιγραφή της σκηνής στο σύστημα συντεταγμένων παρατήρησης.
Στο επόμενο στάδιο, οι συντεταγμένες θέσης παρατηρητή υφίστανται επεξεργασία από το μητρώο προβολής. Αρχικά υφίστανται το μετασχηματισμό προβολής, εξάγοντας έτσι τις συντεταγμένες προβολής. Έπονται οι διαδικασίες αποκοπής και κανονικοποίησης που εξάγουν τις κανονικοποιημένες συντεταγμένες. Ακολουθεί το τελικό στάδιο του μετασχηματισμού παρατήρησης κατά το οποίο εξάγονται οι συντεταγμένες συσκευής.
Αυτή η αλληλουχία μετασχηματισμών εφαρμόζεται πάντοτε. Σε κάθε χρονική στιγμή, η μηχανή της OpenGL επιβάλλει την διαδοχή των παραπάνω μετασχηματισμών σε κάθε σημείο ή γεωμετρικό σχήμα που ορίζει ο προγραμματιστής. Με τη συνδυασμένη επίδραση των τρεχόντων μητρώων μοντέλου και προβολής, μετρατρέπει τις συντεταγμένες μοντέλου σε συντεταγμένες συσκευής.

## Slide 36: Αντίστροφος μετασχηματισμός συντεταγμένων
Μετασχηματισμός συντεταγμένων
(συντεταγμένες μοντέλου -> συντεταγμένες συσκευής)
Μετασχηματισμός συντεταγμένων
(συντεταγμένες συσκευής -> συντεταγμένες μοντέλου)
Ειδική περίπτωση: Mmodelview=I
συντεταγμένες συσκευής -> συντεταγμένες σκηνής (εξάγεται η θέση του επιλεγόμενου σημείου στη σκηνή)
Notes: Στο σημείο αυτό θα αναλύσουμε την αντιστροφή των μετασχηματισμών συντεταγμένων.
Ο αντίστροφος μετασχηματισμός συντεταγμένων είναι μία διαδικασία που αποσκοπεί στον υπολογισμό των συντεταγμένων μοντέλου όταν είναι γνωστές οι συντεταγμένες συσκευής.
Ο αντίστροφος μεταχηματισμός συντεταγμένων είναι χρήσιμος σε αλληλεπιδραστικές εφαρμογές στις οποίες, επιλέγοντας ένα σημείο στην επιφάνεια σχεδίασης, αναζητούμε τις συντεταγμένες μοντέλου του επιλεγόμενου σχήματος ή τις συντεταγμένες σκηνής της συγκεκριμένης θέσης.
Βασει όσων προαναφέραμε, ο μετασχηματισμός συντεταγμένων μοντέλου σε συντεταγμένες συσκευής περιγράφεται μαθηματικα με το γινόμενο μητρώων ΜProjection*Mmodelview, όπως φαίνεται στην πρώτη εξίσωση της διαφάνειας
Προκειμένου λοιπόν να εξάγάγουμε από τις συντεταγμένες συσκευής τις συντεταγμένες μοντέλου απαιταίται η αντιστροφή των ανωτέρω μετασχηματισμών. Ο αντίστροφος μετασχηματισμός εκτελείται με το γινόμενο των αντιστρόφων μητρώων Μ-1modelview * Μ-1projection, όπως φαίνεται στη δεύτερη εξίσωση της διαφάνειας.
Στην ειδική περίπτωση που ο πίνακας μετασχηματισμού μοντέλου είναι μοναδιαίος, τότε ο αντίστροφος μετασχηματισμός εξάγει τις συντεταγμένες σκηνής.

## Slide 37: Η εντολή gluUnProject (1)
Ο συνδυασμός σύνθετων τύπων προβολής (όπως λ.χ. της προοπτικής), καθώς και οι αλλαγές οπτικής γωνίας, εισάγουν πολυπλοκότητα που καθιστά τον υπολογισμό του ανωτέρω αντίστροφου μετασχηματισμού συντεταγμένων επίπονο.
Για να απαλλάξει τον προγραμματιστή από τον υπολογισμό αντίστροφων μητρώων η βιβλιοθήκη GLU παρέχει την εντολή gluUnProject
gluUnProject(GLdouble winX, GLdouble winY, GLdouble winZ,
const GLdouble modelviewMatrix[16], const GLdouble projectionMatrix[16],
const GLint viewport[4], GLdouble *objX, GLdouble *objY, GLdouble *objZ) ;
Η gluUnProject λαμβάνει τα τρέχοντα μητρώα μετασχηματιμού μοντέλου και προβολής και βάσει των τιμών τους υπολογίζει το μητρώο α ντιστρόφου μετασχηματισμού συντεταγμένων συσκευής σε συντεταγμένες μοντέλου.
Notes: Στο Κεφάλαιο 2 αναλύσαμε τη διαδικασία αντίστροφου μετασχηματισμού παρατήρησης για την περίπτωση διδιάστατης παράλληλης προβολής. Όμως, στη γενικότερη περίπτωση ο συνδυασμός σύνθετων τύπων προβολής (όπως λ.χ. της προοπτικής), καθώς και οι αλλαγές οπτικής γωνίας, εισάγουν πολυπλοκότητα που καθιστά τον υπολογισμό του ανωτέρω αντίστροφου μετασχηματισμού επίπονο.
Η βιβλιοθήκη GLU, για να απαλλάξει τον προγραμματιστή από τον προσδιορισμό μητρώων αντιστρόφου μετασχηματισμού συντεταγμένων, παρέχει την εντολή gluUnProject.
Η gluUnProject λαμβάνει τα τρέχοντα μητρώα μετασχηματιμού μοντέλου και προβολής και βάσει των τιμών τους υπολογίζει το μητρώο αντιστρόφου μετασχηματισμού. Επομένως δίνει τη δυνατότητα μετατροπής συντεταγμένων συσκευής σε συντεταγμένες μοντέλου.
Στη συνέχεια αναλύουμε τα ορίσματα της εντολής.

## Slide 38: Η εντολή gluUnProject (2)
winX, winY και winZ: συντεταγμένες συσκευής
Η παράμετρος winZ δίνεται από τον προγραμματιστή
winZ = 0 : εγγύς επίπεδο αποκοπής
winZ = 1 : μακρινό επίπεδο αποκοπής
modelviewMatrix, projectionMatrix: δείκτες στα μητρώα μετασχηματισμού μοντέλου και προβολής αντίστοιχα
Ανακαλούνται από τη μηχανή καταστάσεων της OpenGL με την εντολή glGetDoublev
//Ανάκληση τρέχοντος μητρώου μετασχηματισμού μοντέλου
GLdouble modelviewMatrix[16];
glGetDoublev (GL_MODELVIEW_MATRIX, modelviewMatrix);
//Ανάκληση τρέχοντος μητρώου προβολής
GLdouble projectionMatrix[16];
glGetDoublev (GL_PROJECTION_MATRIX, projectionMatrix);
Notes: Οι συντεταγμένες συσκευής εισάγονται στη συνάρτηση με τις παραμέτρους winX, winY και winZ. Επειδή η αναπαράσταση της σκηνής σε συσκευή εξόδου είναι επίπεδη, δε μπορεί να υπολογιστεί το βάθος στο οποίο αναφέρεται η παράμετρος winZ. Για αυτό το λόγο, η παράμετρος αυτή δίνεται από τον προγραμματιστή και παίρνει τιμές στο διάστημα [0,1]. Η τιμή ‘0’ αντιστοιχεί στο εγγύς επίπεδο αποκοπής και η τιμή ‘1’ αντιστοιχεί στο μακρινό επίπεδο αποκοπής.
modelviewMatrix και projectionMatrix αντιστοιχούν στα μητρώα μετασχηματισμού μοντέλου και προβολής αντίστοιχα. Ανακαλούνται από τη μηχανή καταστάσεων της OpenGL δίνοντας στην εντολή glGetDoublev τις παραμέτρους GL_MODELVIEW_MATRIX και GL_PROJECTION_MATRIX αντίστοιχα. Δηλαδή:
GLdouble modelviewMatrix[16], projectionMatrix[16];
glGetDoublev (GL_MODELVIEW_MATRIX, modelviewMatrix);
glGetDoublev (GL_PROJECTION_MATRIX, projectionMatrix);

## Slide 39: Η εντολή gluUnProject (3)
viewport: δείκτης σε μητρώο που προσδιορίζει το παράθυρο παρατήρησης
Ανακαλείται από τη μηχανη καταστάσεων της OpenGL δίνοντας στη συνάρτηση glGetIntegerv το όρισμα GL_VIEWPORT.
//Ανάκληση τρέχοντος παραθύρου παρατήρησης
GLint viewport[4];
glGetIntegerv (GL_VIEWPORT, viewport);
objX, objY και objZ: δείκτες στις συντεταγμένες μοντέλου που εξάγει η εντολή
Notes: Τo όρισμα viewport είναι δείκτης σε μητρώο που περιέχει τις ιδιότητες του παραθύρου παρατήρησης. Ανακαλείται από τη μηχανη καταστάσεων της OpenGL δίνοντας στη συνάρτηση glGetIntegerv το όρισμα GL_VIEWPORT:
Τέλος, τα ορίσματα objX, objY και objZ είναι δείκτες στις συντεταγμένες μοντέλου που εξάγει η εντολή.